OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mufa mosiężna rozporowa z gwintem wewnętrznym M6x12 – 15000szt.
Gwint: D – M6
Średnica: A – 8mm
Długość: S – 12mm
Materiał: Mosiądz
Mufa musi posiadać wewnątrz kulkę rozporową.

Trzpień mimośrodu z gwintem metrycznym M6 – 15000szt.
Gwint: M6
Długość robocza: 30mm
Główka: Ø6,8mm
Tułów: 7mm
Wykończenie: ocynk biały

Mimośród meblowy Ø15 do płyty 15-16 mm – 15000szt.
Wysokość: l – 11,4-12mm
Długość: x – 7,5mm
Wykończenie: ocynk biały

Regulator wysokości M10 x 56 mm, z mufa wbijaną – 500szt.
Gwint: d – M10
Wysokość całkowita: Q – 56mm
Wysokość gwintu: l – 42mm
Średnica podstawy: 49mm
Kolor podstawy: czarny
Wykończenie gwintu: ocynk biały
Regulator posiada czarną podstawę, która jest zamocowania wraz z trzpieniem, ale obraca się swobodnie. Regulować można za pomocą nacięcia imbusowego z dołu, nacięcia imbusowego i wkrętaka płaskiego z góry oraz nacięcie na klucz sześciokątny przy podstawie
Mufa
Gwint: M10
Wysokość: 17mm
Średnica zewnętrzna: 10,8mm
Średnica łba: 22mm
Materiał: stal
Wykończenie: ocynk biały

Nóżka regulowana – 1600szt.
Materiał: stal, podstawa tworzywo sztuczne
Nośność: 150kg
Zakres regulacji: 20mm
Wykończenie: ocynk biały